## Slide 1
1
6
5
O sistema PULL
Zusammenfassung
Die Nachfrage der "Pull" -Produkte bestimmt die Größe des Supermarktes
Umwandlung von "Bringen" nach dem Prinzip "Holen" bedeutet: "Nur der Bedarf wird produziert."
Sicherstelen des Supermarkt-prinzips in der Produktion. In den Regalen werden nur die Waren ausgetauscht, die vom Kunden verbraucht wurden.
Produziere nichts, was nicht notwendig ist, dann produziere es sehr schnell.
Vorteile des Pull-Prinzips
Nur die Herstellung der notwendigen Produkte
Bestände reduzieren und damit den Kapitalfluss verbessern
Minimierung der Lagerkosten
Reduzierung der innerbetrieb-lichen Transportkosten
Mehr Flexibilität für Kunden-bedürfnisse
Vermeidung unnötiger Überstunden
Herausforderungen
Höhere Anforderung an die Prozessfähigkeit.
Lieferantenmanagement (OTIF> 95%)
Reduzierung der Rüstzeiten
(SMED) *
Polivalente Mitarbeiter, flexible Arbeitszeiten.
*SMED Single Minute Exchange of Die
Schnelles wechseln der Werkzeuge
FROMM Engineering

## Slide 2
4
2
3
Was ist Pull Fertigung?
Über das Pull-System steuert die Pro-duktion die Produktionsabläufe ohne die Verwendung von In-Process-Inventar. Bei diesem Modell gewinnt im Geg-ensatz zur Schubfertigung der Material-fluss an Bedeutung. Hier ist die vom Kunden erzeugte Nachfrage der "Start" der Produktion. Die Kontrolle darüber, was wann und wie produziert wird, hängt von der Menge der Produkte ab, die auf Lager sind. Der endgültige Vorgang des Prozesses "erkennt" somit die Menge der an Kunden verkauften Produkte, die naturgemäß nicht mehr vorrätig sind, und produziert sie, um den erzeugten Verbrauch zu ersetzen. Auf diese Weise „zieht“ jeder Produktionsprozess die Teile, die im vorherigen Prozess hergestellt wurden, und eliminiert so die Programmierung der Produktionsprozessschritte durch MRP. Bei dieser Art der Produktion bestimmt der Verbrauch durch den Kunden die produzierte Menge und erzeugt so das System mit einem minimalen Lagerbestand. Die Pull-Produktion entstand in einem Szenario, in dem Qualität den Kauf eines Pro-dukts bestimmte und die Nachfrage nicht mehr unendlich war. Somit wurde ein fortschrittlicheres und weniger statisches Produktionsmodell notwen-dig.
Das Pull-Produktionssystem hat drei Hauptziele:
Zulieferfertigung nach tatsächlichem Verbrauch - nach festen Aufträgen.
Ein Mittel zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktionsprozesse
Zieht das in Bearbeitung befindliche Material (WIP) auf der Grundlage des tatsächlichen Kundenbedarfs durch das Werk
Bedingungen für die Anwendung von Pull Produktion
Konstruiere einen kontinuierlichen Materialfluss in der Produktion
Das Produktionsprogramm muss in einen gleichmäßigen Fluss gebracht werden. Das heißt, die Standardisierung von Produkten muss gesteigert werden, und die Produktion wird streng zeitgesteuert.
Keine Überproduktion
Ziel ist es, eine Überproduktion zu vermeiden. Nur so viel Material wie nötig, um den Bedarf an regelmäßiger Produktion zu decken.
Reduzierung und Standardi-sierung von Transportzyklen
Damit die Produktion aufgrund fehlender Vorprodukte nicht zum Erliegen kommt, muss der Materialtransport vom vorgelagerten zum nächsten Standort immer nach dem Pull-Prinzip erfolgen.